于都县翡翠湾A地块外墙涂装工程“2019.4.25”

高处坠落事故调查报告

2019年4月28日19时48分，詹某某（男，身份证号码：33082*************,户籍地址：浙江省常山县白石镇 ）向于都县公安局“110”指挥中心报警称：我姐夫（姜某某）于2019年4月25日下午15时许，在翡翠湾一期工地粉刷外墙时不慎坠落，医生到场后发现已经死亡，现在尸体在殡仪馆。接警后，县公安局立即派民警到现场进一步了解情况，并及时向县委、县政府及上级有关部门进行了报告。接到事故报告后，县委、县政府高度重视，要求尽快查明事故原因，认定事故责任，依法依规严肃处理。

依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，2019年5月9日，于都县人民政府依法成立了由县应急管理局、县住建局、县公安局、县总工会、县人社局、贡江镇人民政府组成的于都县翡翠湾A地块外墙涂装工程“2019.4.25”事故调查组（以下简称事故调查组），依法对事故展开了调查。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和论证分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质。提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和防范措施。现将有关情况报告如下：

一、项目概况及事故相关单位、设备的基本情况

(一）项目概况

2016年12月20日，于都盛源房地产开发有限公司与江西省兴赣建设监理咨询有限公司签订了建设工程监理合同，工程名称：赣州市于都翡翠湾住宅小区；工程地点：赣州市于都县；工程规模：总建筑面积约171793.81平方米。

2017年3月25日，于都盛源房地产开发有限公司（发包人）与于都鼎兴建筑工程有限公司（承包人）签订了于都县翡翠湾A地块工程施工合同：工程地点位于于都县贡江大道南侧、小溪路西侧，建设面积131853.29平方米，合同价款250521251元。工程立项批准文号：于发改审字【2017】41号。

2018年4月24日，于都盛源房地产开发有限公司与中翔消防工程有限公司江西分公司签订了外墙真石漆工程施工承揽合同。施工范围翡翠湾A地块1#、2#、6#、7#、8#、9#楼，总施工日期为90天，工程价按固定价每平方米55元，施工面积七万平方米。事故发生后经县住建局查明:1、于都盛源房地产开发有限公司在将主体工程发包给于都鼎兴建筑工程有限公司后，违法将外墙涂装工程肢解发包给中翔消防工程有限公司江西分公司，违反了《建设工程质量管理条例》第7条的规定。2、中翔消防工程有限公司江西分公司没有独立的法人资格，不具备承揽该工程的资质。

（二）事故单位基本情况

1.于都盛源房地产开发有限公司

2016年9月26日于都盛源房地产开发有限公司取得了于都县市场和质量监督管理局颁发的营业执照，注册号,073110018740，统一社会信用代码：91360731MA35KLWQX9，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：江西省赣州市于都县贡江镇渡江大道阳光水岸11号地C栋11-12号二层店铺，法定代表人：林某某，注册资金：贰仟万元整，有效期限：2016年9月26日至2046年9月25日，经营范围：房地产开发、销售、物业管理服务、房屋租赁等。2018年10月30日，取得了于都县房地产管理局颁发的中华人民共和国房地产开发企业暂定资质证书，证书编号：赣建房开字7159号，有效期至2019年10月29日。

2.中翔消防工程有限公司江西分公司

2014年3月31日中翔消防工程有限公司江西分公司取得了赣州市工商行政管理局颁发的营业执照，注册号：070020027356，统一社会信用代码：913607000983771981，类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股），住所：江西省赣州市赣州经济技术开发区香港工业经三路西北侧办公楼，负责人：王某某，有效期限：2014年3月31日至长期，经营范围：为隶属企业联系专业承包、工程勘察设计；销售消防器材、建筑材料、五金交电；技术培训、技术服务、技术咨询业务。

- 中翔消防工程有限公司

2015年12月30日中翔消防工程有限公司取得了北京市住房和城乡建设委员会颁发的建筑业企业资质证书，证书编号：D211064215,住所：北京市丰台区马家堡角门14号楼商业金融用地3#酒店14层1727，营业执照注册号：110106008005921，法定代表人：姜某某，注册资本：5068万，经济性质：有限责任（有限责任公司,自然人投资或控股），有效期：2005年3月7日至2025年3月6日，资质类别及等级：建筑装修装饰工程专业承包贰级2019年1月6日至2022年1月5日，消防设施工程专业承包壹级2024年1月15日。

4.江西省兴赣建设监理咨询有限公司

统一信用代码：91360000158301452Q，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：柳某某，注册资业：900万，地址：南昌市西湖区抚生路388号国金滨江801室，营业期限：1995年6月8日至2045年6月7日，经营范围：承担所有专业工程类别建设工程项目的监理业务；开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询业务；承担各类工程的人防工程监理业务； 承担各类工程的设备监理业务；承担各类工程的招标代理业务；承担各类工程项目的工程造价咨询业务；政府采摘招标代理业务；编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告；招商代理、工程监理、工程项目管理。

监理资质证书编号：E136000176-4/3，业务范围：房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级；有效期：1995年6月8日至2019年1月20日，发证机关：住房和城乡建设部。

- 事故现场勘察情况

事发地点位于翡翠湾A地块1号楼北侧。1号楼共25层，现场勘查时可见北侧一楼墙面上依旧可见一用于外墙施工的吊篮，吊篮长约6米，宽约1米，高约1.2米。吊篮的两端各有两根钢索固定，钢索另一端固定在楼顶。吊篮距离地面约1.8米，与窗户之间的间隙约50厘米左右。1号楼的第12层有配电箱，从配电箱连接出几根电缆线，杂乱地迁至各个方向用于施工用电。原先位于12楼的空压机已被拆除。12楼北侧涉事飘窗，高约1.6米，宽约1.5米，由四块大小不一的玻璃构成，其中只有右上角一块高约1.2米，宽约0.5米的玻璃可向外侧推开。

三．事故简要经过及救援、报告情况

1、事故简要经过：2019年4月25日下午15时20分左右，王某某（包工头）给姜某某（1号楼带班组长）打电话问他在哪里，姜某某说翡翠湾A地块1号楼12层喷外墙漆空压机没有气了，他正在12层检查空压机。空压机检修完后，姜某某在1号楼12层的南面跟正在1号楼16层南面的占芳水（外墙施工员）喊话说空压机已经弄好了，后占芳水继续进行施工作业。15点30分左右，在检查完空压机后，姜某某在没有任何安全防护或固定措施的情况下从12层的室内窗户爬到吊篮，违规从窗户爬到吊篮的过程中，不慎从窗户和吊篮之间的缝隙中摔下。这时王某某刚走到1号楼西面侧墙，听到一声“扑通”的响声，就马上跑过去看是什么情况，看到姜某某躺在地上，身体下的地面上有很多血，面朝上，脸部还抽搐了几下就不再动弹。

- 救援及报告情况：王某某立即拨打了中翔消防工程有限公司江西分公司联系人陆某某的电话，向她报告了姜某某从楼上摔下来的事，并叫她拨打120的电话，陆某某让王某某直接拨打了120的电话。挂了电话之后王某某拨打了120的电话。陆某某接电话的时候，老板王某成正好在旁边，听到了电话的内容，随后在15点50左右赶到了事故现场。到了事故现场后看到受伤人员躺在地上被衣服盖住了脸，便叫王某某去检查一下心脏和眼睛的情况，王某某检查了一下说：“确实是不行了。”王某成向王某某询问了当时的有关情况和伤者的具体情况，并叫王某某联系他的亲戚朋友。王某某拨打120电话二三十分钟后，中医院的救护车赶到，医生对姜某某进行了检查和抢救，当时就确定了姜某某已经死亡，医生拿出一份证明死亡的材料叫王某某签字，并说可以去医院开死亡证明，签字之后王某成支付了出诊费用，医院的救护车就开走了。之后王某成和王某某联系了殡仪馆的车，大概下午六点左右把姜某某的尸体拉到了殡仪馆。事故发生后，王某成及王某某均未拨打“110”报警电话及向政府有关部门进行报告。

事故发生时曾庆生（2号楼的施工管理）正在2号楼地面施工现场，听到1号楼那边传来嘣的一场响，就过去看情况，在距离8米左右的地方看到一个人躺在地上，脸朝上，就打电话给盛源房地产开发公司项目部工程师杨某某报告了有关情况，过了一会儿工程师杨某某和汤某某就来了现场。到了现场后杨某某看到王某某也在现场，随后向盛源房地产公司李某某报告了事故的有关情况，李某某叫杨某某拨打120急救电话，杨某某看到王某某在拨打120急救电话，就没有再拨打了。当天下午17点左右，李某某看到项目部经理曾某某回到了项目部，便向其汇报了事故的有关情况，曾某某便督促施工方要按照合同约定妥善处理。4月25日下午大概5、6点钟，林某某接到鼎兴公司林某发工头的电话说做外墙漆的一个工人意外坠楼，之后便打电话给项目经理曾某某要求及时处理好这件事，第二天公司股东碰头后一致让曾某某、汪某某两人处理此事。曾某某及林某某均未拨打“110”报警电话及向政府有关部门进行报告。

四、事故造成的人员伤亡情况

1.伤亡情况：死亡1人

死者姜某某，男，42岁，汉族，身份证号：33082************，家庭住址：浙江省江山市虎山街道 。

2.直接经济损失约：185万元。

五、事故发生原因和性质的认定

（一）事故的直接原因

通过事故调查组现场勘察、询问、分析：姜某某在翡翠湾一号楼第12层检查完空压机后，违反《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》 JG202-2010、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011中关于吊篮作业人员应从地面进出吊篮等规定，在无任何防护措施情况下擅自冒险独自从北侧窗户爬到吊篮，过程中不慎从窗户和吊篮之间的缝隙摔下，是造成这起事故的直接原因。

（二）事故的间接原因

1.违法承包、层层转包、以包代管是导致本起事故的根本原因，于都盛源房地产开发有限公司在将主体工程承包给鼎兴建筑公司的同时，违法将外墙涂装工程肢解发包给不具备承揽资质的中翔消防工程有限公司江西分公司，中翔消防工程有限公司江西分公司在明知自身不具备工程承包资质的情况下，再次将工程转包给不具备资质的个人王某某施工作业，王某某及其所聘请的施工作业人员均未办理特种作业操作证，中翔公司及王某某在承包施工作业过程中均未按要求对吊篮作业编制专项施工方案，导致安全生产条件无法得到满足，进而从根本上导致了这起事故。

2.安全管理责任落实不到位是造成本起事故的主要原因，一是未建立责任制，二是未组织培训教育，从业人员未获取必要的安全操作技能和安全意识，三是未进行风险辨识分级管控，四是隐患排查治理不到位。

3.现场管理混乱是造成本起事故的主要原因。一是未按要求配备安全管理人员；二是吊篮作业时未安排专门人员进行现场管理；三是多个生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，未签订安全管理协议；四是“反三违”流于形式。

（三）事故性质的认定

这是一起因企业主体责任落实不到位，未建立安全管理制度和岗位操作规程，安全培训教育不到位，现场安全管理不到位、聘请无证人员从事特种作业施工，从业人员安全意识淡薄，违章冒险作业而引发的一起一般生产安全瞒报责任事故。

六、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）事故责任人

1.姜某某（身份证号：33082*************） ，中翔消防工程有限公司江西分公司翡翠湾A地块外墙涂装施工作业带班组长，安全意识淡薄，自我保护意识差，违章冒险从翡翠湾A地块1号楼第12层的窗户爬到吊篮上，过程中不慎从窗户和吊篮之间的缝隙摔下，对事故的发生负有直接责任。鉴于在事故中死亡免予追究其责任。

2.王某某（身份证号：33082*************） ，中翔消防工程有限公司江西分公司翡翠湾A地块外墙涂装施工作业承包人。聘请无证人员从事特种作业施工；未组织好本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；对施工现场安全监管不到位，未能及时发现并消除从业人员违章冒险作业等行为。以上行为违反了《安全生产法》第二十二条、二十四条、二十七条、四十三条和有关安全生产法律、法规的规定，对该事故的发生负直接管理责任，依据《安全生产法》第九十二条条（一）款规定，建议由应急管理局依法对其处罚。

3.王某成（身份证号码：33082*************），中翔消防工程有限公司江西分公司负责人，安全生产第一责任人。以不具备独立法人资格的中翔消防工程有限公司江西分公司的名义，违法承揽工程项目。未切实履行好分公司主要负责人安全管理职责，未建立分公司安全生产管理制度、安全生产责任制和岗位操作规程；聘请无证人员从事特种作业施工；未组织实施安全生产教育和培训工作；未督促、检查安全生产工作及时发现并消除生产安全事故隐患等；。以上行为违反了《安全生产法》第十八条、第八十条等有关法律法规的规定，对该事故的发生负有重要的管理责任。由县住建部门督促中翔消防工程有限公司对王某成进行追责和从严从重处理。对其违法承揽工程项目等行为，由县住建部门依法依规将其列入“黑名单”处理。

4、曾某某（身份证号码：36213*************），于都盛源房地产开发有限公司翡翠湾A地块项目经理。未切实履行好项目负责人的安全管理职责，未建立健全各项安全规章制度和操作规程，存在安全生产管理不到位等行为；违规将建设工程肢解发包给不具备安全条件的单位，对施工单位的安全生产工作检查督促不够，未及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有重要管理责任，建议由于都县盛源房地产开发有限公司按企业有关规定进行处理。

5、林某某（身份证号码：36213*************），于都盛源房地产开发有限公司法定代表人、总经理。未切实履行好企业主要负责人的安全管理职责，未建立健全各项安全规章制度和操作规程，存在安全生产管理不到位等行为；违规将建设工程肢解发包给不具备安全生产条件的施工单位，未对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查及排查隐患等，发生事故后，未向政府有关部门进行报告。以上行为违反了《安全生产法》第十八条的有关规定，对该事故的发生和报告工作负主要管理责任。依据《安全生产法》第一百零六条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一款第一项、国家安全生产监督管理总局令（第77号）《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十三条第一款第二项的规定，建议由应急管理部门依法对其进行处罚。

6.柳某某（身份证号码：36010*************），江西省兴赣建设监理咨询有限公司法定代表人。对中翔消防工程有限公司江西分公司外墙涂装项目安全生产管理制度及组织机构和人员资格情况审查、监管不到位，对承包人专职安全生产管理人员的配备情况检查不到位、对施工现场安全管理、隐患排查治理不到位等。未履行好监理有关工作职责，对此事故的发生负有监理责任。以上行为违反了《安全生产法》第十八条和《建设工程安全生产管理条例》第十四条等法律法规的规定，依据《安全生产法》第九十二条第一款第一项的有关规定，建议由应急管理部门依法对其进行处罚。

（二）事故责任单位

1. 于都县盛源房地产开发有限公司：企业安全生产主体责任落实不到位，未建立健全各项安全规章制度和操作规程，存在安全生产管理不到位等行为；违规将建设工程肢解发包给不具备安全条件的单位，对施工单位的安全生产工作检查督促不够，未及时发现并消除生产安全事故隐患。发生事故后，未向政府有关部门进行报告。以上行为违反了《安全生产法》第十七条、十九条、二十二条、二十五条、二十七条、三十八条、四十一条、四十三条、四十六条、八十条及《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条之规定，对本起事故的发生负有企业安全生产主体责任。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一款第一项之规定，建议由县应急管理部门依法对其进行处罚。

2. 中翔消防工程有限公司：设立的中翔消防工程有限公司江西分公司不具备独立的法人资格，违法承揽工程项目，企业安全生产主体责任落实不到位，未建立企业安全生产责任制、安全规章制度和操作规程，从业人员安全教育培训不到位，聘请无证人员从事特种作业施工。隐患排查治理工作不到位，对施工现场安全监管不到位，未能督促从业人员严格执行安全操作规程，未能及时发现并消除从业人员违章作业行为。发生事故后，未向政府有关部门进行报告。以上行为违反了《安全生产法》第十七条、十九条、二十二条、二十五条、二十七条、三十八条、四十一条、四十三条、四十六条、八十条及《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条之规定，对事故的发生负有企业安全生产主体责任，依据《安全生产法》第一百零九条第一款、《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十四条之规定，建议由县应急管理部门依法对其进行处罚。

3. 江西省兴赣建设监理咨询有限公司：对中翔消防工程有限公司江西分公司外墙涂装项目安全生产管理制度及组织机构和人员资格情况审查、监管不到位，对承包人专职安全生产管理人员的配备情况检查不到位、对施工现场安全管理、隐患排查治理不到位等。未履行好监理有关工作职责，对事故的发生负有监理责任，建议由住建部门按相关法律法规和合同依法依规进行处理。

4.于都县住建局：对于都县盛源房地产开发有限公司翡翠湾项目行业监管不到位。责成向县政府做出深刻检讨，对该项目违规将外墙涂装工程肢解发包及违法承揽工程问题依法依规进行处理，并对相关责任人员进行依规处理，处理结果一并报事故调查组。

5、贡江镇政府：没有认真落实属地监管的职责，对辖区内企业安全生产工作检查指导不到位，责成向县政府做出深刻检讨。

七、防范措施及建议

针对事故暴露出企业主体责任落实不到位，施工现场安全管理混乱、无证违章作业、从业人员安全意识淡溥以及培训不到位等突出问题，为了进一步加强企业安全生产工作，有效防范类似事故发生，特提出以下措施建议：

1.进一步落实企业安全生产主体责任。要认真履行企业安全生产主体责任，突出抓好制度建设、现场管理、操作规程、岗位职责、设备管理和风险管控等方面的精细化工作。要建立健全主要负责人、生产技术负责人、班组长等重点岗位人员安全职责，构建“横向到边、纵向到底”的安全生产责任体系。进一步深化安全教育培训。特种作业人员一定要经专业培训机构培训合格，取得特种作业操作证方可上岗作业。要严格执行安全教育培训制度，建立三级安全教育培训体系，要定期开展安全培训，使从业人员熟悉安全生产基本知识,了解岗位危险因素，提高安全意识，掌握岗位操作规程和应急自救措施。同时要运用典型事故案例，教育职工严格遵守操作规程。进一步深入隐患排查治理。要认真吸取事故教训，认真落实全县九大专项整治方案，构建事故双重预防体系，举一反三，立即组织一次隐患大排查，对排查出的隐患，要采取有效措施，明确时限、确定责任人员，确保隐患整改到位；

2.进一步强化监管责任。住建局和贡江镇政府要按照“谁主管谁负责”和“属地管理”的原则，对企业依法依规严格监管。针对本起事故中暴露出来的建设工程肢解发包、无证违章作业、现场安全管理混乱等突出问题，责成县住建局结合建设工程安全生产专项整治和“企业安全生产主体责任落实年”活动对全县建筑施工企业开展拉网式的大排查、大整治，制定工作方案，专人负责，专人落实，坚决遏止安全生产事故的发生，确保建筑施工行业安全稳定。

于都县翡翠湾A地块外墙涂装工程

“2019.4.25”事故调查组

2019年8月24日

附件：

事故调查报告所涉及主要法律法规依据的具体条文摘录

《安全生产法》

- 生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

第十八条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（一）建立、健全本单位安全生产责任制；

（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

（七）及时、如实报告生产安全事故。

第十九条 生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。

第二十二条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：

（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；

（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

（三）督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；

（四）组织或者参与本单位应急救援演练；

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

第二十四条 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。

危险物品的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。鼓励其他生产经营单位聘用注册安全工程师从事安全生产管理工作。注册安全工程师按专业分类管理，具体办法由国务院人力资源和社会保障部门、国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门制定。

第二十五条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。

生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

第二十七条 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

特种作业人员的范围由国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门确定。

第三十二条 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

第三十八条 生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。

县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患。

第四十一条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

第四十三条 生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，依照前款规定向本单位有关负责人报告，有关负责人不及时处理的，安全生产管理人员可以向主管的负有安全生产监督管理职责的部门报告，接到报告的部门应当依法及时处理。

第四十六条 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

第八十条 生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。

单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

第九十二条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；

（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；

（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款。

第一百零四条 生产经营单位的从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

第一百零六条 生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由安全生产监督管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

第一百零九条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；

（二）发生较大事故的，处五十万元以上一百万元以下的罚款；

（三）发生重大事故的，处一百万元以上五百万元以下的罚款；

（四）发生特别重大事故的，处五百万元以上一千万元以下的罚款；情节特别严重的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。

生产安全事故报告和调查处理条例

国务院令 第493号

2007年3月28日国务院第172次常务会议通过《生产安全事故报告和调查处理条例》，自2007年6月1日起施行，条例共六章四十六条。此条例是为了规范生产安全事故的报告和调查处理，落实生产安全事故责任追究制度，防止和减少生产安全事故，根据《中华人民共和国安全生产法》和有关法律而制定。

第九条  事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

第二十六条　事故调查组有权向有关单位和个人了解与事故有关的情况，并要求其提供相关文件、资料，有关单位和个人不得拒绝。

事故发生单位的负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，并应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。

事故调查中发现涉嫌犯罪的，事故调查组应当及时将有关材料或者其复印件移交司法机关处理。

第三十六条　事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）谎报或者瞒报事故的；

（二）伪造或者故意破坏事故现场的；

（三）转移、隐匿资金、财产，或者销毁有关证据、资料的；

（四）拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况和资料的；

（五）在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证的；

（六）事故发生后逃匿的。

生产安全事故罚款处罚规定（试行）

（2007年7月12日国家安全监管总局令第13号公布，根据2011年9月1日国家安全监管总局令第42号第一次修正，根据2015年4月2日国家安全监管总局令第77号第二次修正）

第四条本规定所称事故发生单位主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员的上一年年收入，属于国有生产经营单位的，是指该单位上级主管部门所确定的上一年年收入总额；属于非国有生产经营单位的，是指经财务、税务部门核定的上一年年收入总额。

生产经营单位提供虚假资料或者由于财务、税务部门无法核定等原因致使有关人员的上一年年收入难以确定的，按照下列办法确定：

（一）主要负责人的上一年年收入，按照本省、自治区、直辖市上一年度职工平均工资的5倍以上10倍以下计算；

（二）直接负责的主管人员和其他直接责任人员的上一年年收入，按照本省、自治区、直辖市上一年度职工平均工资的1倍以上5倍以下计算。

第五条 《条例》所称的迟报、漏报、谎报和瞒报，依照下列情形认定：

（一）报告事故的时间超过规定时限的，属于迟报；

（二）因过失对应当上报的事故或者事故发生的时间、地点、类别、伤亡人数、直接经济损失等内容遗漏未报的，属于漏报；

（三）故意不如实报告事故发生的时间、地点、初步原因、性质、伤亡人数和涉险人数、直接经济损失等有关内容的，属于谎报；

（四）隐瞒已经发生的事故，超过规定时限未向安全监管监察部门和有关部门报告，经查证属实的，属于瞒报。

第十三条  事故发生单位的主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员有《安全生产法》第一百零六条、《条例》第三十六条规定的下列行为之一的，依照下列规定处以罚款：

（一）伪造、故意破坏事故现场，或者转移、隐匿资金、财产、销毁有关证据、资料，或者拒绝接受调查，或者拒绝提供有关情况和资料，或者在事故调查中作伪证，或者指使他人作伪证的，处上一年年收入80％至90％的罚款；

（二）谎报、瞒报事故或者事故发生后逃匿的，处上一年年收入100％的罚款。

第十四条事故发生单位对造成3人以下死亡，或者3人以上10人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者300万元以上1000万元以下直接经济损失的一般事故负有责任的，处20万元以上50万元以下的罚款。

事故发生单位有本条第一款规定的行为且有谎报或者瞒报事故情节的，处50万元的罚款。

建设工程安全生产管理条例

中华人民共和国国务院令

第 393 号

《建设工程安全生产管理条例》已经2003年11月12日国务院第28次常务会议通过，现予公布，自2004年2月1日起施行。

总 理 温家宝

二○○三年十一月二十四日

第二十四条 建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。

总承包单位应当自行完成建设工程主体结构的施工。

总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。

分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。

《建设工程质量管理条例》

中华人民共和国国务院令第279号，经2000年1月10日国务院第25次常务会议通过，2000年1月30日发布起施行。 为了加强对建设工程质量的管理，保证建设工程质量，保护人民生命和财产安全，根据《中华人民共和国建筑法》，制定本条例。凡在中华人民共和国境内从事建设工程的新建、扩建、改建等有关活动及实施对建设工程质量监督管理的，必须遵守本条例。全文共九章八十二条。

第七条

建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位。

建设单位不得将建设工程肢解发包。

《建设工程安全生产管理条例》

第十四条和第五十七条规定了监理在安全生产管理中的责任
第十四条 工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。 
工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任
第五十七条
违反本条例的规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任： 
（一）未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的； 
（二）发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的； 
（三）施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告的； 
（四）未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的。

# 国家安全生产监督管理总局令（第30号）

国家安全生产监督管理总局令

第30号

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》已经2010年4月26日国家安全生产监督管理总局局长办公会议审议通过，现予以公布，自2010年7月1日起施行。1999年7月12日原国家经济贸易委员会发布的《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》同时废止。

局长  骆琳

二○一○年五月二十四日

特种作业人员安全技术培训考核管理规定

（2010年5月24日国家安全监管总局令第30号公布，根据2013年8月29日国家安全监管总局令第63号第一次修正，根据2015年5月29日国家安全监管总局令第80号第二次修正）

3.2高处安装、维护、拆除作业

指在高处从事安装、维护、拆除的作业。

适用于利用专用设备进行建筑物内外装饰、清洁、装修，电力、电信等线路架设，高处管道架设，小型空调高处安装、维修，各种设备设施与户外广告设施的安装、检修、维护以及在高处从事建筑物、设备设施拆除作业。

建筑施工安全检查标准JGJ59-2011

- 升降作业

- 必须由经过培训合格的人员操作吊篮升降。

- 吊篮内的作业人员不应超过2人。

- 吊篮内作业人员应将安全带用安全锁和正确挂置在独立设置的专用安全绳上。

- 作业人员应从地面进出吊篮。

建筑施工工具式脚手架安全技术规范 JG202-2010

5.5.9吊篮正常工作时，人员应从地面进入吊篮内，不得从建筑物顶部、窗口等处或其他孔洞处出入吊篮。

重大责任事故罪司法解释

[刑法条文]

第一百三十四条　工厂、矿山、林场、建筑企业或者其他企业、事业单位的职工，由于不服管理、违反规章制度，或者强令工人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的，处五年以上有期徒刑。

【司法解释】

最高人民检察院、公安部

《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)》

(公通字[2008]36号)

第八条　[重大责任事故案(刑法第一百三十四条第一款)]在生产、作业中违反有关安全管理的规定，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

(一)造成死亡一人以上，或者重伤三人以上;

(二)造成直接经济损失五十万元以上的;

(三)发生矿山生产安全事故，造成直接经济损失一百万元以上的;

(四)其他造成严重后果的情形。